Разработка – БГУ, НИЛ информационно-измерительных систем

Производство – УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»

Серебряная медаль Петербургской технической ярмарки 2012 года в номинации 
«Лучший инновационный проект в области информационных технологий и электроники»

## Назначение

«АГЕНТ В-602» применяется в составе систем  мониторинга транспорта в качестве терминального устройства, устанавливаемого на контролируемом объекте (автотранспортное средство, сельскохозяйственная техника, строительные машины и др.).

## «АГЕНТ В-602» обеспечивает:

- автоматическое определение и регистрацию текущего местоположения, скорости, направления и режимов перемещений контролируемых объектов с использованием сигналов спутниковой радионавигационной системы GPS (+ГЛОНАСС по требованию заказчика);

- сбор и регистрацию информации о параметрах транспортного средства с помощью встроенных и внешних датчиков (расход и уровень топлива в баке, подсчет моточасов, состояние бортового напряжения и др.);

- оперативную передачу навигационных и измерительных данных на сервер диспетчера с использованием сети сотовой связи стандарта GSM;

- длительное хранение во встроенной энергонезависимой памяти зарегистрированных данных и их гарантированную передачу в зоне устойчивой связи с оператором сотовой связи;

- контроль несанкционированных действий со стороны водителей (умышленное маскирование, обрыв и замыкание антенн; отключение бортового питания, перемещение с неработающим двигателем или отключенной клеммой «масса» и др.).

## «АГЕНТ В-602» предназначен для:

- оперативного дистанционного мониторинга местоположения и перемещений грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств, сельхозтехники, строительных машин и др.;

- оперативного дистанционного мониторинга различных технических параметров контролируемых объектов (направление и скоростной режим движения, расход и уровень топлива, температура двигателя / рефрижератора, напряжение бортовой сети и др.);

- выявления фактов нецелевого использования и необоснованных простоев техники, нерационального расхода и краж топлива;

- задач транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарками (автоматический учёт передвижения транспортных средств, доставки грузов в заданные точки, анализ выполненных маршрутов, скоростного режима, расхода топлива);

- автоматического оповещения в случае аварии / угона с определением текущего местоположения машин в современных системах безопасности водителей и транспортных средств.

## Основные технические характеристики «АГЕНТ В-602»

- Вандалозащищенное исполнение – металлический корпус без наружных разъёмов и отверстий (щелей), подсоединение кабелей питания и антенн – внутри корпуса (габариты – 165х100х30 мм).

- Электропитание от бортовой сети контролируемого объекта, широкий диапазон номинального напряжения – от 10 до 36 В. Потребляемая мощность – не более 3 Вт.

- Встроенная аккумуляторная батарея большой емкости со схемой автоматической подзарядки от бортовой сети, обеспечивающая автономную работу устройства до 16 ч. и позволяющая корректно фиксировать факты несанкционированных отключений бортового электропитания и/или антенн

- Встроенная активная схема защиты питания:

– от долговременных «перенапряжений» в диапазоне амплитуд до ± 200 В;

– от кратковременных помех микросекундной длительности и долговременных импульсов (единицы секунд) в питающей сети.

Это позволяет успешно эксплуатировать «АГЕНТ В-602» даже на контролируемых объектах с неисправным электрооборудованием.

- Современный высокочувствительный 66-канальный GPS-приемник позволяет точно определять местоположение объекта даже в условиях сильных переотражений (плотная городская застройка, близко расположенные металлические объекты, линии электропередач).

- Возможность подключения до 4-х внешних датчиков с непрерывной регистрацией их состояния, что обеспечивает дистанционный оперативный мониторинг ряда основных и вспомогательных параметров контролируемого объекта, в частности:

– регистрацию показаний датчика уровня топлива (с аналоговым, цифровым или частотным выходом) и их предобработку, например, для тарировки баков нестандартной конфигурации;

– регистрацию показаний проточного датчика расхода топлива;

– регистрацию состояния GPS-антенны (обрыв, маскирование …);

– регистрацию уровня сигнала сотовой связи стандарта GSM.

- Встроенный цифровой интерфейс с периферийными устройствами, позволяющий с помощью дополнительного внешнего блока расширения осуществлять регистрацию сигналов CAN-шины контролируемого объекта, делая возможным, например, контроль расхода топлива без вмешательства в топливные магистрали транспортного средства.

- Встроенный трехосевой акселерометр обеспечивает стабилизацию координат местоположения контролируемого объекта в сложных условиях приема сигналов спутниковой радионавигационной системы, а также регистрацию фактов перемещения объекта в случае умышленного маскирования GPS-антенн недобросовестным персоналом.

- Светодиодная индикаторная панель, интуитивно понятно отображающая состояние и основные режимы работы подсистем устройства и обеспечивающая удобный оперативный визуальный контроль при выпуске контролируемого объекта в рейс.

## Важные дополнительные достоинства «АГЕНТ В-602»

- Тщательно отработанные встроенные алгоритмы обработки потока телеметрических данных позволяют получить максимально достоверный трек движения контролируемого объекта и предельно точный результирующий суммарный пробег.

- Оптимизация потока данных, адаптивная регистрация всех нюансов передвижения объекта, фактов несанкционированных вмешательств позволяют обеспечить минимальный суммарный объем GPRS-трафика, а это – низкая ежемесячная абонентская плата операторам сотовой связи.

- Продуманные, гибко перестраиваемые алгоритмы пересылки данных позволяют максимально сохранить баланс клиента в условиях роуминга.

- Возможность конфигурирования параметров сбора телеметрической информации позволяют индивидуально подстраивать режимы работы устройства под различные виды транспорта, сельскохозяйственную, строительную и специальную технику.

- «АГЕНТ В-602» производится УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» согласно ТУ BY 100235722.211-2011, имеется действующий сертификат продукции собственного производства № 133.1/1712-1.